DOPOLNJEN OSNUTEK

Na podlagi 7. odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačt, Ur.l. RS, št. 33/07), 9. in 18. člena Statuta Občine Trzin (Ur.vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in sprejetega Sklepa o začetku sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu za obrtno industrijsko cono Trzin (Ur.vestnik Občine Trzin, št. 2/08 in 3/08-sprememba sklepa) je Občinski svet Občine Trzin na svoji …….. redni seji dne ……… sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBRTNO INDUSTRIJSKO CONO TRZIN

(Ur. v. OD št. 11/86, 5/90, 18/93 in Ur. v. OT št. 02/04, 06/05, 08/06, 09/07 in 3/08-obvezna razlaga)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za obrtno industrijsko cono Trzin Ur. v. OD, št. 11/86 (v nadaljevanju: Odlok) ter vse njegove spremembe in dopolnitve Ur. v. OD, št. 5/90, 18/93 in Ur. v. OT 2/04, 06/05, 08/06, 09/07 (v nadaljevanju: Sprememba odloka). Spremembe in dopolnitve tega odloka je pod št. 03/08 izdelal Atelje Arkus d.o.o. iz Kamnika.

II. OPREDELITEV OBMOČJA

2. člen

Tokratne spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za obrtno industrijsko cono Trzin, s plansko oznako ureditvenega območja T11, se skladno s Sklepom o začetku sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za obrtno industrijsko cono Trzin (Ur. v. OT 2/08 in 3/8-sprememba), nanašajo na:

- določitev novih parcel namenjenih gradnji (v nadaljevanju: parcela) z oznako 18/I in 48/I;

- določitev dovozov do obeh novih parcel;

- gradnje pritličnih prizidkov – nadstreškov na parcelah z oznako 47/II in 49;

- izvedbo parkirišč ob cesti Špruha (pred parcelo z oznako 22a, 14, 15 in 34);

- izvedbo parkirišč ob cesti Motnica (pred parcelo z oznako 52/III in 22a);

- izvedbo parkirišč ob cesti Brodišče (pred parcelo z oznako 140 in 67c);

- izvedbo parkirišč ob cesti Peske (pred parcelo z oznako 140);

- izvedbo parkirišč ob cesti Planjave (pred parcelo z oznako 45);

- izvedbo dodatnega uvoza na parcelo z oznako 18;

- uskladitev obstoječih dovozov na parcele z oznako 34, 47/II, 67c in 22a.

III. FUNKCIONALNE REŠITVE IN NAMEMBNOST OBMOČJA

3. člen

V 6. členu Odloka, v poglavju »II. FUNKCIONALNE REŠITVE IN NAMEMBNOST OBMOČJA«, se zadnjemu odstavku »Velikost parcel:« doda besedilo, ki se glasi:

»parcela tip i  ………………..1996m² «

IV. FUNKCIONALNE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE OBJEKTOV IN NAPRAV

4. člen

V 9. členu Odloka, v poglavju »III. FUNKCIONALNE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE OBJEKTOV IN NAPRAV«, se za točko 5. doda besedilo, ki se glasi:

»6.   Na parceli z oznako 48/I je dovoljena gradnja poslovnega objekta. Znotraj te parcele (do

gradbene meje) je, nad koto terena, možno zgraditi objekt tako, da zazidanost celotne

parcele ne preseže 60%, kar pa ne velja za kletno etažo, ki je lahko večja in ob soglasju

mejaša lahko sega do meje parcele. Vertikalni gabarit objekta je lahko K+P+2, vendar

maksimalna višina objekta, nad koto terena, ne sme presegati višine 13.40m. Dovoz do

parcele se izvede s podaljškom že načrtovane dovozne ceste (cesta I), širine 5.0m z

enostranskim pločnikom širine 1.2 – 1.5m, zaključene z obračališčem, ki je predvidena

po obstoječi kolesarski stezi. Sočasno ali predčasno z izgradnjo dovozne ceste je

potrebno prestaviti kolesarsko stezo (s potekom vzporedno z glavno cesto G2).

7.   Na parceli z oznako 18/I je dovoljena gradnja proizvodnega, oskrbnega, storitvenega ali

stanovanjskega objekta. Ob obodu parcele je določen 5.0 m pas namenjen

manipulativnim in zelenim površinam, kjer gradnja objektov ni možna. V 5.0 m pasu na

zahodu (5.0 m varovalni gozdni pas) pa je potrebno ohranjati obstoječi gozdni rob z vso

obstoječo drevesno vegetacijo. Znotraj parcele (do gradbene meje) je možno graditi

objekt tako, da zazidanost celotne parcele ne preseže 60%. Vertikalni gabarit objekta je

lahko K+P+1. Nov dovoz do parcele se izvede iz ceste Špruha, širine 5.0m, ob sotočju

dveh vodotokov. Premostitven objekt ceste preko vodotoka mora biti načrtovan tako, da

ne posega v pretočni profil vodotoka, ne povzroča zožitve struge (brez vmesnih

opornikov), da zagotovi prevodnost 100-letnih visokih voda z minimalno varnostno

višino 50cm.

- Obstoječim objektom na parcelah z oznako 49 in 47/II se dopušča možnost gradnje

pritličnih nadstreškov oziroma zaprtih pritličnih  aneksov iz lahkih konstrukcij.

Dimenzije in velikosti pritličnih prizidov so razvidne iz grafičnega dela.«

5. člen

V 10. členu Odloka, v poglavju »III. FUNKCIONALNE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE OBJEKTOV IN NAPRAV«, se za točko 6. doda besedilo, ki se glasi:

»7.   Na parcelah z oznako 48/I in 18/I veljajo naslednja določila:

- Strehe so simetrične dvokapnice z naklonom 30 stopinj, krite z jekleno pločevino. Možna je tudi izvedba ravne strehe tako, da omogoča odvodnjo meteorne vode. Izbor in barva kritine mora biti načeloma enotna. Stavbe imajo lahko nadstreške nad glavnimi vhodi ter nadstreške nad nakladalnimi rampami. Omenjeni nadstreški so del osnovne stavbe (niso enostavni objekti).

- Fasade morajo biti enotne in prilagojene stavbam in ureditvam v okolici. Možni so poudarki ob glavnih vhodih. Stavbi sta lahko grajeni klasično ali montažno.

- Parceli sta lahko ograjeni. Višina ograj je maksimalno 2.0 m. Ograje se praviloma postavljajo na parcelno mejo. Ograje so tipske načeloma iz žičnega pletiva, ob ograjah so na notranji strani dovoljene strižene živice iz avtohtonih vrst. Oporni zidovi so dovoljeni le v primerih, ko ni možno drugačno zavarovanje brežin. Oporni zidovi morajo biti ozelenjeni.

- Na parceli ali v neposredni bližini je potrebno, glede na dejavnost, zagotoviti zadostne parkirne površine (v parterju ali kletni etaži) za zaposlene in obiskovalce (min 1 PM/30 m² neto površine poslovnih prostorov) ter zadostne manipulativne površine.«

V. REŠITVE PROMETNE IN GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

6. člen

V 13. členu Odloka, v poglavju »IV. REŠITVE PROMETNEGA, ENERGETSKEGA, VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA«, se zadnji odstavek točke

»1.1 Cestno omrežje:« spremeni tako, da se glasi:

»Parkiranje vozil v koridorjih prometne infrastrukture je dovoljeno le na mestih, ki so označena v grafičnem delu na karti Prometna ureditev. Gradnja parkirnih mest se dopušča v izvedbi zatravljenega PVC satovja ali zatravljenih betonskih tlakovcev. Vsa ostala parkirna mesta se zagotavlja znotraj posameznih parcel in na parcelah namenjenih parkiranju.«

V istem poglavju točke »1.1 Cestno omrežje:« se doda še nove odstavke, ki se glasijo:

»Med parcelama z oznako 53 in 49 se dovoli gradnja nove dovozne ceste (cesta I), ki se na severu priključi na cesto C (Motnica), na jugu pa zaključi z obračališčem. Širina dovozne ceste je 5.0 m z enostranskim hodnikom širine 1.2-1.5 m. Pred realizacijo nove dovozne ceste se obstoječa kolesarska steza prestavi.

Parceli z oznako 18 je določen dodaten priključek na cesto B (Špruha) v širini 5.0 m.

Za parcelo 18/I je določen nov dovoz na cesto B (Špruha) v širini 5.0 m.

V grafičnem delu na karti Prometne ureditve se uskladijo obstoječi dovozi do parcel z oznako 34, 47/II, 67c in 22a.«

7. člen

V 13. členu Odloka, v poglavju »IV. REŠITVE PROMETNEGA, ENERGETSKEGA, VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA«, se:

-  v točki »1.2. Elektroenergetsko napajanje:« doda nov odstavek, ki se glasi:

»Za elektro napajanje objekta na parceli 48/I je potrebno zgraditi novo TP, ki bo vgrajena v

objekt in bo preko obstoječe kabelske kanalizacije uzankana v TP Špruha. Napajanje

objekta na parceli 18/I se zagotovi preko najbližjih NN razvodov iz obstoječe TP Špruha.«

-  v točki »1.3. Javna razsvetljava:« doda nov odstavek, ki se glasi:

»Za osvetljevanje javnih površin je potrebno uporabljati žarnice, ki oddajajo rumeno,

oranžno oziroma rdečo svetlobo in ne oddajajo UV spektra; to so natrijeve plinske žarnice

(nizkotlačne ali visokotlačne); neprimerne so nizkotlačne ali visokotlačne živosrebrne

žarnice. Svetilke naj bodo neprodušno zaprte, da ne predstavljajo pasti za žuželke, in

usmerjene v tla, brez sevanja svetlobe nad vodoravnico. Med 23:00 in 05:00 uro se zmanjša

osvetljenost javnih površin tako, da se del svetilk izklopi ali se vsem zmanjša svetilnost;

izklopi se tudi osvetlitev reklamnih napisov. Vsa pripadajoča infrastruktura se spelje po

obstoječih koridorjih, po ulicah in dostopnih poteh.«

-  v točki »1.4. Telekomunikacijski priključki:« doda nov odstavek, ki se glasi:

»Za priključitev novih objektov (na parcelah 48/I in 18/I) na TK omrežje se izvede

povezovalna kabelska kanalizacija do obstoječe infrastrukture pod pogoji, ki jih določi

upravljavec infrastrukture.«

-  v točki »1.5. Plinovodna mreža obrtne cone:« doda nov odstavek, ki se glasi:

»Objekt na parceli 18/I se priključi na zgrajeno plinovodno omrežje, ki poteka v zelenici

cestnega sveta. Prav tako se na zgrajeno plinovodno omrežje priključi objekt na parceli 48/I,

vendar je potrebno pred pričetkom gradnje objekta del omrežja na južnem robu parcele

prestaviti. Pogoje za priključitev objekta na zgrajeno plinovodno omrežje in njegovo

prestavitev določi upravljavec plinovoda.«

-  v točki »1.8. Vodovodno omrežje:« doda nov odstavek, ki se glasi:

»Pred gradnjo objekta na parceli 48/I je potrebno prestaviti obstoječe javno vodovodno

omrežje. Pogoje za prestavitev obstoječega vodovoda in za priključitev objekta na

vodovodno omrežje določi upravljavec vodovoda.«

VI. VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

8. člen

V poglavju »VI. VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI« (6. člena Spremembe odloka št. Ur. v. OT 8/06), se doda nov odstavek, ki se glasi:

»V ukrepih varstva pred požarom se morajo opredeliti dopustna požarna tveganja, ki bi bila povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v objektih namenjenih proizvodni, poslovni in storitveni dejavnosti.«

VII. KONČNE DOLOČBE

9. člen

Vsa ostala določila Odloka o zazidalnem načrtu za obrtno industrijsko cono Trzin ter njegove spremembe in dopolnitve ostanejo še naprej v veljavi in se lahko tolmačijo le skladno s temi spremembami in dopolnitvami.

10. člen

Te spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za obrtno industrijsko cono Trzin so na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Občine Trzin.

11. člen

Nadzor nad izvajalcem teh sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za obrtno industrijsko cono Trzin opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

12. člen

Te spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za obrtno industrijsko cono Trzin pričnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Št……………..                                                                                Župan

Datum:……….                                                                         Tone Peršak, 1.r.